Как обеспечитьбезопасность работников бюджетного учреждения, если на его территории планируются строительные работы?

Руководителю бюджетного учреждения следует исходить из положений Гражданского кодекса Российской Федерации: глава 37 параграф 3 «Строительный подряд», а также Правил по охране труда в строительстве.

В соответствии с ст.751 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан соблюдать требования о безопасности строительных работ и несет ответственность за нарушение этих требований.

Однако, при проведении строительных работ возможно воздействие на человека таких вредных и (или) опасных производственных факторов, как:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов;

- падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, горных пород и грунтов;

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1м, а также при выполнении работ на аысоте белее 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкций или оборудования;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенные уровни статическогг электричества;

- повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может пройти через тело человека;

- токсичные и раздражающие химические векщества, проникающие в организм человекак через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки.

Все эти факторы при определенных ситуациях могут воздействавать не только на работника подрядной организации, но и на работника действующего учреждения, который оказался в непосредственной близости к названным опасным зонам, либо непосредственно в этой зоне. Это может привести к причинению вреда здоровью и жизни работника действующего учреждения. Перед допуском подрядчика на территорию действующего учреждения, его руководителю необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- Проверить наличие у подрядчика проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ПОР), содержащих все необходимые решения в соответствии с п.8-15 Правил по охране труда в строительстве.

- Перед началом работ оформить совместно с подрядчиком акт-допуск (п.16 и приложение №1 к Правилам). В акте-допуске необходимо установить исчерпывающие меры, обеспечивающие исключение риска травмирования работника действующего учреждения, вследствие воздействия на него опасных и вредных производственных факторов, возникающих при выполнении строительных работ.

- При составлении договора подряда рекомендуем четко определить территорию, которая передается подрядчику на время выполнения работ. За пределами этой зоны нахождение подрядчика и граждан, участвующих в его деятельности, необходимо запретить. Также следует запретить работникам действующего учреждения находится на территории, временно переданной подрядчику.

- Убедиться в том, что подрядчик установил на переданной ему территории опасные зоны, оградил их или обозначил знаками безопасности.

- Рекомендуем также издать приказ по действующему учреждению, в котором четко изложить меры безопасности, корорые обязаны будет соблюдать работники учреждения в течение всего времени выполнения строительных работ. Особенно следует указать в приказе запрет на их нахождение на территории, времнно переданной подрядчику.

- Желательно, чтоб привлеченные подрядчиком работники состояли в трудовых отношениях с ним или был с каждым заключен договор на оказание услуг, а список привлеченных работников был официально направлен заказчику. Так как в случае травмирования работника ответственность могут возложить не только на подрядчика, но и заказчика.

- Но и не забываем о проведении вводного инструктажа с работниками подрядной организации заказчиком с занесением данных об этом в соответствующий журнал.

Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет право руководителю бюджетного учреждения осуществлять контроль за выполнением подрядчиком всех работ, определенным договором подряда. В случае отсутствия у руководителя бюджетного учреждения инженера (специалиста) необходимой специализации, руководитель учреждения имеет право привлекать для проведения контрольных мероприятий специализированную организацию.

Требования к работникам действующего учреждения, по обеспечению их безопасности следует довести до работников под роспись. Необходимо помнить, что за охрану труда от входа в организацию (территорию обозначенной забором) до выделенной площадки выполнения работ подрядчика ответственность несет владелец территории, а на выделенной площадке выполнения работ - подрядчик.

Отдел защиты прав трудящихся Пермского крайсовпрофа